بسمه تعالي

دانشگاه خوارزمی

دانشکده فنی مهندسی

پرسشنامه طرح پايان‌نامه

نام دانشجو: مهدیه منصوری

شماره دانشجويي: 8613761507

عنوان پايان نامه

بررسی و بهینه‌سازی کنترل فعال سازه‌ها براساس منحنی ظرفیت- تقاضا

Study and Optimization of Active Control of Structures Based on Capacity-Demand Diagram Method

مشخصات دانشجو

نام و نام خانوادگي: مهدیه منصوری				 شماره دانشجويي: 8613761507

رشته تحصيلي: مهندسي عمران– زلزله				سال ورود: 1386

اطلاعات مربوط به اساتيد راهنما و مشاور

الف) استاد (اساتيد) راهنما: دکتر علی معصومی

ب) استاد مشاور: دکتر محمد شوشتری

نشاني محل کار و مرتبه علمي

الف) استاد راهنما: تهران، خیابان دکتر مفتح، شماره 49		تلفن: 88830891

ب) استاد مشاور: همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی		تلفن:

درجه علمي و سوابق تحصيلي استاد (اساتيد) راهنما

| درجه علمي | رشته تحصيلي و تخصصي | دانشگاه | کشور | سال دريافت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| دکترا | مهندسی عمران، سازه | تربيت مدرس | ايران | 1382 |

درجه علمي و سوابق تحصيلي استاد مشاور

| درجه علمي | رشته تحصيلي و تخصصي | دانشگاه | کشور | سال دريافت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| دکترا | مهندسی عمران، سازه و زلزله | اتاوا | کانادا | 2005 |

اطلاعات مربوط به پايان نامه

عنوان پايان نامه

الف) به فارسي

بررسی و بهینه‌سازی کنترل فعال سازه‌ها براساس منحنی ظرفیت- تقاضا

ب) به انگليسي

Study and Optimization of Active Control of Structures Based on Capacity-Demand Diagram Method

تعريف مسأله و بيان وضعيت فعلي موضوع

طي سه دهه‌ي اخير، کاهش پاسخ سازه‌ها تحت اثر بارهاي ديناميکي، موضوع پژوهش‌هاي بسياري بوده است. با ساخت سازه‌هاي انعطاف‌پذيرتر، نظير ساختمان‌هاي مرتفع‌تر‌ يا پل‌هاي با دهانه‌هاي بلندتر، قيود در نظر گرفته شده در آيين‌نامه‌هاي مختلف طراحي سازه‌ها دستخوش تغييراتی قرار گرفته‌اند، به گونه‌اي که پارامترهاي حرکتي مانند جابه‌جایی‌ها و شتاب‌هاي سازه‌اي به عنوان عوامل کنترل کننده‌اي در طراحي اين سازه‌ها شناخته شده‌اند. روش‌هاي معمول براي طراحي سازه‌ها عموماً بر پايه‌ي دو معيار ايمني و قابليت بهره‌برداري بنا گرديده‌اند. به‌کارگيري روش طراحي بر اساس مقاومت براي طراحي اوليه سازه زماني مناسب است که مقاومت عامل حاکم بر طراحي باشد، ولي با پيشرفت‌هاي سال‌هاي اخير به دلایلی از جمله تمايل به سوي ساخت سازه‌هاي با انعطاف‌پذيري بيش‌تر، قيود بيش‌تري براي حرکت سازه‌اي برای تجهیزات خاص و مانند آن‌ها، کارايي طراحي بر اساس مقاومت محدود شده است. در طراحي براساس حرکت سازه‌ای، طراحي اوليه اجزا سازه‌اي براساس ملزومات طراحي وضع شده براي حرکت سازه‌اي صورت مي‌گيرد و سپس مقاومت مقاطع انتخاب شده با مقاومت حداقل لازم مقايسه و کنترل مي‌شود. يکي از روش‌هاي نوين به‌کار گرفته شده براي ارضای اين ملزومات حرکتي استفاده از سيستم‌هاي کنترل فعال در سازه‌ها است. کنترل حرکت سازه‌اي، شاخه‌اي جديد در مهندسي سازه است که با دامنه‌ي گسترده‌اي از موارد مربوط به حرکت سيستم‌هاي سازه‌اي مانند مشخص نمودن ملزومات و محدوديت‌هاي حرکتي براي ايجاد شرايط مناسب براي انسان‌ها و تجهيزات مورد استفاده در ساختمان‌ها و استفاده از ابزارهاي ذخيره کننده، جذب کننده و ميرا کننده انرژي براي کنترل حرکت ايجاد شده توسط بارهاي طراحي، در ارتباط است. از مزاياي اين سيستم‌ها امکان ايجاد تغييرات در پارامترهاي مختلف سيستم به صورت لحظه‌اي است که باعث کارايي مناسب آن‌ها در مقابله با بارهاي محيطي با ماهيت تصادفي، مانند زلزله، مي‌شود.

بسياري از پژوهشگران مفاهيم بيان شده توسط يائو (Yao) در سال 1972 را شروع تحول بزرگ کنترل فعال مي‌دانند. ولی بر اساس تحقیقات Zuk اولین تلاش‌ها در راستای کنترل فعال برای بهبود پاسخ سازه‌ها به دهه 1960 میلادی بر می‌گردد که Eugene و Freyssinet پیشنهاد استفاده از تاندون‌های پیش‌تنیده را برای کنترل و پایداری سازه‌های بلند مطرح کردند. در این حال Zetlin و Lev به طور مستقل در سال 1965 این ایده را مطرح کردند که در سازه‌های بلند کابل‌هایی به قاب سازه‌ای متصل شوند و طرف دیگر این کابل ها به جک‌های هیدرولیکی روی شالوده سازه نصب شوند، از حسگرها برای اندازه‌گیری حرکت بالای ساختمان استفاده شود و اطلاعات به یک سیستم کنترل کننده منتقل و در آن‌جا فرامین لازم برای حرکت جک‌های هیدرولیکی صادر شود. البته این ایده در آن زمان عملی نگردید. اما اولين کارهاي انجام شده جهت فرموله کردن مسئله کنترل فعال در جهت استفاده‌هاي عمراني به سال‌هاي 1960 در نظرياتKobori  و Minai و پس از آن به سال 1968 در کارهای Zuk باز مي‌گردد. اشاره‌های اولیه به یک سازه کنترل فعال شده در تعریف Zuk موجود است که در آن‌ها سازه‌های جنبشی مطرح می‌شوند. ولی در کل مفاهيم بيان شده توسط Yao در سال 1972 مباني تئوري کنترلي را تشکیل داده است. سيستم تعريف شده توسط Yao مي‌توانست در تمامي شرايط ممکن براي بارگذاري پاسخ‌هاي مناسبي ارائه دهد. به طوري که با فراتر رفتن پاسخ‌ها از يک حد مجاز فعال شده، مي‌توانست عملکرد سیستم را مطابق با تغييرات غيرفعال پيش‌بيني شده در حين بارگذاري به طور اتوماتيک تغيير دهد. تا سال‌هاي 1992 و 1993 و حتي پس از آن نيز اثر الگوريتم کنترلي مبتني بر استفاده از مدل‌هاي سازه‌اي خطي و قوانين کنترل خطي بود. با اين وجود الگوريتم‌هاي جديدي در سال‌هاي1987 ،1992 و 1993 به ترتیب توسط Shefer، Beakwell، Yang و Brilly مطرح شده که در آن‌ها شرايط غيرخطي سازه‌اي را مد نظر قرار داده‌اند. پس از آن نيز در سال 1994 توسط Soong و Gattulli، استفاده از قوانين کنترل غيرخطي در سازه‌هاي خطي گسترش يافت. بررسی الگوریتم کنترل بهینه خطی در سال‌های 1975، 1980، 1983، 1988، 1992 و 1998 به ترتیب توسط Yang ،Change و Soong،Abdel Rohman  وLeipholz ،Chung  و همکاران، Soong و در نهایت Sarbjeet و Datta صورت گرفت. در زمینه الگوریتم تخصیص قطب می توان به تحقیقات Abdel Rohman و Liepholz (1978)، Soong (1976) و Abdel Rohman  و Nayfeh (1987) و کارهای امينی اشاره کرد. در زمينه الگوریتم فضای مودال مستقل چند مقاله توسط Meirovich و همکاران از سال 1980 تا سال 1987 منتشر شده است. در زمينه الگوریتم کنترل بهینه لحظه‌ایAbdel Rohman  و Leipholz در سال 1979 و هم‌چنین Yang و همکاران در سال 1987 مقالات بسیار جالبی منتشر نمودند. الگوریتم کنترل حالت محدود در سال 1993 توسط Abdel Rohman، در سال 1981 توسط Udwadia، Tabai و Masri ، در سال 1985 توسط Prucz و همکاران و در سال 1987 توسطReinhorn  و همکاران موضوع تحقیق بود. در زمینه کنترل با فیدبک تعمیم یافته، مطالعات بر روی کنترل فعال با فیدبک شتاب توسط Yang و همکاران در سال‌های 1991 تا 1994، Suharjo و همکاران در سال 1992، Spencer، رحیمی رفوئی و تاجبخش در سال 1993، Dyke و همکاران در سال 1996 وSuneja  و Datta در سال 1998 صورت گرفت. مطالعات صورت گرفته در زمینه الگوریتم کنترل مود لغزش شامل کارهای Yang و همکاران (1994)،Singh  و Matheo (1997)، Adhikari و Yamaguchi (1997) و  Sarbjeetو Datta (2000) صورت گرفته است. برخی از مهم‌ترین کارهای صورت گرفته بر روی اثرات تأخیر زمانی به کارهایی که توسط Abdel Rohaman در سال 1985 تا سال 1993،Jun Ping  و Kelly در سال 1991،Jun Ping  و Deh Shiu در سال 1988، Yang و همکاران در سال 1990 و Chung و همکاران در سال 1995 انجام شده است، برمی‌گردد. از جمله آخرین تحقیقات صورت گرفته در زمینه تأخیر زمانی می‌توان به مقاله Udwadia، Bremen و Phohomsiri در سال 2007 اشاره کرد.

تا قبل از سال‌هاي 1992 و 1993 سيستم‌هاي کنترل فعال زيادي ابداع شده بود که تنها عملکردهاي موضعي داشتند. براي تکامل اين روش استفاده از مکانيزم‌هاي اندازه‌گيري و اعمال نيروي گسترده ضروري بود. در همين زمان تحقيقات بیش‌تر بر روي چگونگي برنامه‌ريزي يک کنترل کننده هوشمند متمرکز شد. تحقيقات صورت گرفته توسط Garrett و Rehak و هم‌چنين Wen در سال 1992 بر روي کنترل کننده‌هايی که با استفاده از شبکه عصبي کار مي‌کنند در اين زمره قرار مي‌گيرند. در حال حاضر نیز تحقیقات زیادی در سایر زمینه‌های کنترل سازه‌ای مانند مدل‌سازی‌هایی که اثرات رفتار غیر خطی مصالح را در نظر می‌گیرند تا آزمایش‌های عملی بر روی این رویکرد جدید سازه‌ای، صورت می‌گیرد.

ضرورت و اهميت تحقيق

با توجه به کاستی‌های روش‌های نيرويي در طراحي سازه‌ای، نياز به ارائه روش‌های جديد بر مبناي تحلیل‌های غيرخطي و در نظر گرفتن رفتار واقعي اجزاي سازه به هنگام زلزله آشكار شد و بر اين اساس روش مهندسي زلزله براساس عملكرد ارائه گردید. اين روش با این هدف به‌وجود آمد که مهندسان سازه از به‌جای آناليز ديناميکی غيرخطی از آناليزهای استاتيکی غيرخطی، نظير طيف ظرفيت استفاده کنند. اين روش با تقريب بسيار خوبی توانست نتايج حاصل از آناليز ديناميکی غيرخطی را پيش‌بينی کند. بر اين اساس بود که توجه مهندسين کنترل به روش طيف ظرفيت جلب شد و تلاش برای وارد کردن اين بحث در زمينه کنترل سازه‌ها آغاز گرديد. کنترل سازه‌اي، چهار چوبي براي طراحي سيستم‌هاي سازه‌اي در حالي که حرکت سازه‌اي بر طراحي حاکم است، به وجود مي‌آورد. با پیدایش روش نوین طیف ظرفیت به جای تحلیل دینامیکی غیرخطی درآیین‌نامه‌ها، این روش توجه بسیاری از مهندسین سازه را به خود جلب کرد. پژوهشگران عرصه کنترل نیز از این امر مستثنی نیستند. لذا در این پایان‌نامه، تصمیم بر این است که استفاده از روش طیف ظرفیت در کنترل سازه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق ماکزیمم جابجایی غیرالاستیک به‌دست آمده از روش نمودار ظرفیت- تقاضا به عنوان معیار کنترل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

روش و راه‌کار انجام تحقيق

دراین پژوهش گام‌های زیر پیموده خواهند شد:

- مطالعه مختصر روش‌های طراحی براساس عملکرد با تاکید بر مفهوم تغییر مکان، با استفاده از ضوابط ارائه شده در دستورالعمل‌های 40 ATC، 274 FEMA، 356 FEMA (نشریه 360 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) و 440  FEMAو شیوه محاسبه جابه‌جایی هدف

- مطالعه و بررسی سیستم‌های کنترل فعال و الگوریتم‌های کلاسیک سیستم‌های کنترلی

- بررسی یکی از الگوریتم‌های نوین بهینه‌سازی در زمینه کنترل سازه‌ها

- انتخاب مدل‌های مناسبی از ساختمان‌ها و کنترل حرکات آن‌ها با استفاده از سیستم‌های کنترل فعال، بدون در نظر گرفتن جابه‌جایی هدف (منحنی ظرفیت- تقاضا)

- انتخاب مدل‌های مرحله قبل و کنترل حرکات آن‌ها با استفاده از سیستم‌های کنترل فعال، با در نظرگرفتن جابه‌جایی هدف (منحنی ظرفیت- تقاضا)

- مقایسه سیستم‌های کنترلی به کارگرفته شده با در نظرگرفتن جابه‌جایی هدف و بدون در نظرگرفتن آن

اهداف مورد نظر

- مقایسه سیستم‌های کنترلی به کارگرفته شده با در نظرگرفتن جابه‌جایی هدف و بدون در نظرگرفتن آن.

- بهینه‌سازی کنترل سازه‌ای به روش کنترل بازخورد جابه‌جایی براساس جابه‌جایی هدف با استفاده از الگوریتم‌های جدید

| پيش بيني تقريبي زمان لازم، مراحل اجرا و پيشرفت کار (جدول زمان‌بندي) |
| --- |
| عنوان | تابستان88 | پاییز 88 | زمستان 88 |
| 1- جمع آوري و مطالعه مراجع و مدارک مرتبط با موضوع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- مدل‌سازی و تحليل سازه‌ها به‌همراه آموزش نرم‌افزار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- تحليل سازه‌ها و تفسیر نتایج تحلیل‌ها |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- جمع‌بندي و نتيجه‌‌گيري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5- نوشتن متن پایان‌نامه، ويرايش و تايپ مطالب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

امضای دانشجو، استاد (اساتيد) راهنما و استاد مشاور

الف) دانشجو: مهدیه منصوری			امضا: 			تاريخ:

ب) استاد راهنما: دکتر علی معصومی		امضا: 			تاريخ:

ج) استاد مشاور: دکتر محمد شوشتری		امضا: 			تاريخ:

نظر شوراي گروه مهندسي عمران

امضا			تاريخ:

نظر شوراي آموزشي دانشکده فني مهندسي

امضا			تاريخ:

فهرست منابع اولیه مورد استفاده

- بقایی نائینی، رضا، «منطق فازی و کاربرد آن در کنترل فعال و نیمه فعال سازه‌ها»، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ 1384.

- بقایی نایینی، رضا، «کنترل فعال سازه‌های نامتقارن تحت اثر زلزله با استفاده از جرم‌های متحرک»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384.

- حجازی، فرزاد، «بهسازی لرزه‌ای سازه‌های هوشمند»، جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر، 1383.

- رضوانیان، امید، «بررسی الگوریتم‌ها و مکانیسم‌های کنترل سازه‌ای فعال و غیرفعال»، سیمنار کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1378.

- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود»، نشریه شماره 360 ،1385.

- شکیباپور، ایمان، «طراحی براساس عملکرد به روش تغییر مکان در سازه‌های فولادی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت، 1386.

- کرمی، کاوه، «کنترل بهینه نیمه فعال سازه‌های بلند براساس تئوری ظرفیت تقاضا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

- ناصر مقدم، علی، «روش‌های کنترل فعال سازه‌ها». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1375.

- وارسته، علیرضا، «طراحی لرزه‌ای سازه‌ها براساس تغییر مکان و تعمیم آن به کنترل فعال»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 1381.

- Chopra, A.K. and Gole, R.K. “Capacity-Demand Diagram Methods for Estimating Seismic Deformation of Inelastic Structures: SDF Systems”, Report PEER-1999/02, Pacific Earthquake Engineering Research Center, 1999.

- Datta, T.K. “A State-of-the-Art Review on Active Control of Structures”, ISET Journal of Earthquake Technology, Paper No.430, Vol.40, No.1, March 2003.

- Ghorbanie-asl, M. “Performance-Based Seismic Design of Building Structures”, PhD Thesis, University of Carleton, Ottawa, Canada, 2007.

- Soong, T.T. “Active Structural Control, Theory & Practice”, Longman group UK Limited, 1990.